Аннотация

Проект Э&Т&РМ

Этап III

В рамках проекта «Э&Т ОЯТ» в 2013-2016 гг. были выполнены исследования с облучением секционной урановой мишени весом 515 кг на пучках протонов, дейтронов углерода как на Нуклотроне-М, так и на Фазотроне ЛЯП.

Проведенные эксперименты включали в себя следующие мероприятия:

- Генерация энергии за счет деления ядер U238, зависимость от параметров входного пучка;

- Исследование энергетического спектра генерируемых нейтронов;

- Исследование пространственного спектра и энергетического спектра нейтронов утечки;

- Разработка нейтронных детекторов на основе алмазных структур – узкополосные детекторы; широкополосных – на основе регистрации протонов отдачи.

- Исследование процессов трансмутации минорных актинидов Pu, Th в потоках быстрых нейтронов.

В рамках исследований на установке было обнаружено появление нейтронного факела больших энергий со стороны выходной поверхности ядерной сборки с достаточно большой интенсивностью. Этот нейтронный факел может быть использован для трансмутации ОЯТ.

В процессе исследований ядерной сборки на пучках углерода с энергией 2÷4ГэВ/нукл. Обнаружено значительное увеличение энерговыхода, что связано с увеличением числа нейтронов на генерирующей из U238 мишени за счет внутриядерных процессов.

Проект «Э&Т&РМ» на 2017-2019 гг. направлен на исследования ядерной сборки из естественного урана U238 весом 25 тонн, которые по теоретическим оценкам представляет «бесконечную сборку» (квазибесконечую) с уровнем утечки (5÷10%).

Поскольку внутри этой мишени генерируются потоки нейтронов ≈1011н/cм2·c с большей частью спектра, лежащего за 1МэВ, то это обстоятельство позволяет проводить исследования радиационной стойкости материалов, используемых для создания коллайдера (сверхпроводники, ВТСП материалы, композиционные материалы и т.д.)

Планируется продолжить исследование влияния мощного СВЧ излучения с частотой f=30÷60 ГГц на радиоактивный распад ядер, в том числе и на минорные актиниды.

Планируется продолжить исследование влияния мощного СВЧ излучения с частотой f=30÷60 ГГц на радиоактивный распад ядер, в том числе и на минорные актиниды.